## Slide 1: Лекция № 6 Установки подготовки природного и нефтяного газа к транспортировке (часть 2)

## Slide 2
1 Осушка природного газа и выделение конденсата за счет холода, получаемого в турбодетандерах
Схема установки НТС с турбодетандером показана на рисунке 1.
1 - шлейф или сборный коллектор; 2 - прямоточный сепаратор; 3 - теплообменник «газ-газ»; 4 - сепаратор первой ступени; 5 - теплообменник «газ-конденсат»; 6 - турбодетандер; 7 -сепаратор второй ступени; 8 - линия охлажденного конденсата; 9 - конденсатосборники; 10 - газовая линия низкого давления; 11 - турбокомпрессор; 12 - конденсатопровод на ПГРС или ГФУ; 13 - газовая линия на ПГРС
Рисунок 1 - Принципиальная схема установки НТС с трубодетандером

## Slide 3
2 Осушка и выделение конденсата из природного газа на адсорбционных установках
Осушку и выделение конденсата из природного газа, можно осуществлять также на адсорбционных установках, т.е. установках, в которых пары воды и тяжелые углеводороды поглощаются твердыми сорбентами при обычных температурах газа (+15 - +40 °С). При этом отделение паров воды и выделение конденсата из газа могут быть настолько полными, что в газопроводах не будут образовываться гидратные пробки или не будет выпадать конденсат даже при отрицательных температурах (-50 °С).
При работе адсорбционных установок принято различать два рода активности (поглотительной способности) сорбентов - статическую и динамическую.
Статическая активность характеризует состояние полного насыщения сорбента при данных температуре и давлении в равновесных условиях.
Динамическая активность характеризует текущее состояние сорбента в аппарате.

## Slide 4
Установки КЦА могут работать как с открытым, так и с зам­кнутым циклом регенерации. Рассмотрим здесь лишь установки первого типа. Одна из таких схем короткоцикловых установок приведена на рисунок 2. Работает она следующим образом.
Сокращением времени на адсорбцию можно существенно уменьшить количество адсорбируемых поглотителем водяных паров и в результате этого относительно увеличить количество поглощенных углеводородов. Чем короче время, затрачиваемое на насыщение, тем больше можно получить жидких углеводородов. При сокращении цикла значительно уменьшается и размер колонн самой установки. Вот почему за последнее время получили широ­кое распространение короткоцикловые адсорбционные (КЦА) установки для извлечения из газа бензинового конденсата (С5+) и пропан-бутанов. Длительность циклов таких установок доводится иногда до 20-30 мин вместо 8-12 ч для обычных длинноцикловых установок.

## Slide 5
I - газ от скважин; II - магистральный газопровод; А1, А2, А3 - адсорберы; С1, C2 - горизонтальные сепараторы с жалюзийной насадкой; П - печь для нагрева газа десорбции; К - конденсатор (холодильник); Е1, Е2, Е3 - емкости для хранения и «выветривания» конденсата; 1 - 17 - автоматизированные задвижки, приводимые в движение от электродвигателей
Рисунок 2 - Принципиальная схема установки короткоцикловой адсорбции (КЦА) для осушки и выделения конденсата из природного газа

## Slide 6
Эффективность процесса адсорбции во многом зависит от эффективности процесса десорбции.
Указанные выше технологические процессы в адсорберах и десорберах А установки КЦА можно свести в следующую таблицу 1.

## Slide 7
Установки КЦА могут также строиться с двумя адсорбционными колоннами, тогда продолжительность каждой из фаз адсорбции и десорбции (горячей + холодной) составляет 50 % всего времени цикла, и могут строиться с четырьмя адсорбционными колоннами.
Установки КЦА с закрытым циклом регенерации отличаются от подобных установок с открытым циклом, описанных выше, наличием только газодувки (компрессора), который предназначен для нагнетания газа десорбции по замкнутому циклу.

## Slide 8
3 Выделение конденсата из природного и нефтяного газа на маслоабсорбционных установках (заводах)
На маслоабсорбционных установках, используемых обычно для очень жирных природных и нефтяных газов, можно достичь более глубокого извлечения тяжелых углеводородов (С5+), а также пропан-бутанов, чем на установках НТС и адсорбционных установках.
На рисунке 3 приведена упрощенная технологическая схема малогабаритной маслоабсорбционной установки.

## Slide 9
1 - газовый коллектор от компрессорной станции; 2, 10, 12 - холодильники; 3 - абсорбер; 4 - жалюзийный каплеуловитель; 5 - выветрнватель (деэтанизатор); 6, 9 - теплообменники; 7 - печь; 8 - десорбер (отпарная колонна); 11 - сепаратор; 13, 14, 15 - насосы; 16 - градирня; 17 - емкость для хранения нестабильного конденсата
Рисунок 3 - Принципиальная схема маслоабсорбционной установки

## Slide 10
Процесс выделения конденсата на установках маслоабсорбции протекает в две стадии: 1) масляная абсорбция и 2) газофракционирование, т.е. разделение поглощенных абсорбентом газов в десорбере или отпарной колонне. Газофракционирование в свою очередь может проходить по двум различным вариантам: 1) последовательное извлечение отдельных тяжелых компонентов и 2) выделение широкой фракции тяжелых углеводородов с после­дующим разделением их на компоненты в отдельных фракциони­рующих колоннах. Как показывает практика, второй вариант оказался более экономичным и дает более чистые фракции пропана, бутана и гексана.

## Slide 11
4 Очистка газа от сероводорода и углекислого газа
Для извлечения H2S и СО2 из природного и нефтяного газа обычно применяют моноэтаноламин, хотя можно извлекать эти газы и другими сорбентами н, в частности, твердыми веществами.
Предпочтительность моноэтаноламина объясняется в основном его низкой стоимостью, высокой реакционной способностью, стабильностью, легкостью регенерации от загрязненных растворов.
Основным недостатком этого сорбента является относительно высокое давление паров (при температуре +38 °С - 1,55 мм рт. ст.). Основные свойства моноэтаноламина: плотность 1,02 г/см3; температура кипения 171 °С; молекулярная масса 61,1; растворимость в воде полная, в углеводороде нерастворим; применяется концентрацией не выше 15 %.
На рисунке 4 приведена принципиальная схема очистки газов от сероводорода и углекислого газа.

## Slide 12
1 - коллектор; 2 - абсорбер; 3 - тарелки абсорбера; 4 - жалюзийная насадка; 5 - холодильники: 6 - теплообменники; 7, 11 - насосы; 8 - пароподогреватель (рибоплер); 9 - десорбер; 10 - подача холодной воды; 12 - сепаратор; 13 - котельная
Рисунок 4 - Схема очистки нефтяного и природного газа от H2S и СО2

## Slide 13
5 Компрессорные станции
Компрессорные станции, кроме самого здания, где размещаются компрессоры, должны иметь следующие сооружения и оборудование вспомогательного характера: 1) насосную для циркуляционного (замкнутого) снабжения водой; 2) градирню для охлаждения циркуляционной воды; 3) группу сепараторов на приеме компрессоров для предварительной очистки газа от жидкости и механических примесей; 4) маслоотделители; 5) холодильники; 6) сепараторы для отделения выпавшего в холодильниках конденсата; 7) газораспределительный и газозамерный пункты; 8) насосную для откачки широкой фракции жидких углеводородов, выпавших в холодильниках и отделенных в сепараторах; 9) обвязку трубопроводов; 10) механическую мастерскую; 11) различные склады (для масел, запасных частей и т.д.). На рисунке 5 приведена одна из возможных технологических схем компрессорной станции.

## Slide 14
1 - газосборны» коллектор; 2 - газосборный коллектор с установкой подготовки нефти; 3 - сепараторы для предварительного отделения; от газа жидкости и механических примесей; 4 - регулятор давления «после себя»; 5 - приемный коллектор I ступени; 6 - топливная линия; 7 - поршневые компрессоры типа ЮГК; 8 - приемный коллектор II ступени; 9 - напорный коллектор I ступени; 10 - напорный коллектор II ступени; 11 - маслоотделители; 12 - холодильники I ступени; 13 - холодильники II ступени; 14 - сепараторы среднего давления; 15 - сепараторы высокого давления; 16, 17, 18 - емкости для конденсата; 19 - насосная; 20 - газозамерный пункт
Рисунок 5 - Технологическая схема компрессорной станции

## Slide 15
В компрессорах многоступенчатого сжатия газ после каждой ступени охлаждается очищается от масла и конденсата, что достаточно наглядно изображено на рисунке 6 и не требует пояснения.
Таким образом, компрессорный способ извлечения жидких углеводородов из нефтяного газа основан на принципе сжатия газа и последующего его охлаждения. Этот способ применяется обычно для газов, содержащих значительное количество тяжелых углеводородов. Эффективность извлечения тяжелых углеводородов при этом способе обычно не превышает 40 % от потенциала, поэтому его применяют в сочетании с другими способами и, в частности, с адсорбцией или с низкотемпературной маслоабсорбцией.

## Slide 16
I - предварительно отсепарированный жирный газ с месторождения или сепараторов ступеней II и III; II, III, IV - выпавший конденсат соответственно на первой, второй и третьей ступенях сжатия, направляемый на ГФУ; V - газ на маслоабсорбционную установку; 1, 2, 3 - ступени компрессора; 4, 5, 6 - маслоотделители; 7, 8, 9 - холодильники; 10, 11, 12 - сепараторы низкого, среднего и высокого давления соответственно
Рисунок 6 - Принципиальная схема компрессорного способа извлечения углеводородов из газа